Löschwasserförderung über lange Schlauchstrecken

- Folien zum Merkblatt -

Löschwasserförderung über lange Schlauchstrecken

Gruppenführer

Prüft kurz die Lage, bestimmt Wasserentnahmestelle, Standort der Pumpe und Lage des Verteilers vor der nächsten Verstärkerpumpe

Einsatzbefehl z.B.: "Wasserentnahme der Bach, TS 8/8 links von der Brücke aufstellen, Verteiler am Wegkreuz, Ausgangsdruck 8 bar, Wasserförderung über lange Schlauchstrecke - zum Einsatz fertig!"

Melder

Arbeitet nach Weisung des Gruppenführers

Löschwasserförderung über lange Schlauchstrecken

Angriffstrupp

Beginnt sofort mit dem Verlegen der B-Leitung zum Verteiler.

Maschinist/W-Trupp/S-Trupp

arbeiten an der Wasserentnahmestelle bemäß FwDV 4 (Gruppe im Löscheinsatz)

Löschwasserförderung über lange Schlauchstrecken

W-Trupp unterstützt nach dem Aufbau der Schlauchleitung zwischen Wasserentnahmestelle und Pumpe den A-Trupp beim Verlegen der B-Leitung.

S-Trupp nimmt Verteiler, Druckbegrenzungsventil mit Abgangsschlauch und zwei B-Schläuche, geht zur angegebenen Lage des Verteilers und beginnt mit dem Aufbau rückwärts in Richtung Pumpe.

Löschwasserförderung über lange Schlauchstrecken

A-Trupp baut bei Bedarf Schlauchbrücken ein und stellt sich danach zur weiteren Verfügung am Verteiler auf.

W-Truppführer kontrolliert die B-Leitung und gibt dem Maschinisten den Befehl "Wasser marsch!"

S-Truppführer bedient den Verteiler, S-Truppmann übernimmt Schlauchaufsicht

W-Trupp legt zwei B-Schläuche als Reserve an der Pumpe ab und übernimmt Schlauchaufsicht